Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕРНЫЙ УПРАВДОМ»

663340, Красноярский край, г. Норильск, ул. Школьная, д. 7, тел. (3919)41-80-80, факс (3919)392505,

e-mail: severnyy.upravdom@mail.ru, ОГРН 1152457001509, ИНН 2457079518, КПП 245701001

Пояснительная записка к конкурсу на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт систем теплоснабжения и водоснабжения на территории ООО «СЕВЕРНЫЙ УПРАВДОМ» по адресу: ул. Первомайская, д. 13

При разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт систем теплоснабжения и водоснабжения следует учесть наиболее оптимальный и целесообразный вариант по капитальному ремонту систем отопления и водоснабжения с технико –  экономическим обоснованием принятых технических и технологических решений, применяемых материалов.

Проектом предусмотреть следующее:

- В обслуживаемых зданиях МКД циркуляция ГВС осуществляется между квартирами по 9-ому этажу и отсутствует циркуляция в трёхкомнатных квартирах по помещениям кухни. Необходимо разработать выполнение переноса циркуляционных скоб на чердачные помещения для осуществления циркуляции по кухонным помещениям для облегчения их дальнейшего обслуживания без прямого попадания в жилые помещения собственников.

- Для отключения систем ХВС и ГВС обслуживающей компании необходим доступ в жилые помещения собственников 1-ых этажей. Необходимо рассмотреть возможность выполнения переноса запорной арматуры в подъездное помещение – в каналы разводки систем ТВС, а также предусмотреть люки для облегчения обслуживания и возможности перекрывать стояки ХГВС в аварийных ситуациях без получения доступа в жилые помещения собственников.

- В зданиях системы ХГВС выполнены из черновой стали. Необходимо рассмотреть возможности применения современных материалов для этих систем - например, полипропилена. Что существенно уменьшит коррозионный износ труб и увеличит срок службы данных систем.

- Системы отопления в зданиях выполнены из черновой стали. Необходимо выполнение данных систем из оцинкованной стали, либо других более высокоэффективных коррозионностойких  материалов, что позволит увеличить срок службы данных систем.

- Тепловые пункты зданий на сегодняшний день не являются автоматизированными. Необходимо выполнить проектирование АИТП с учётом имеющегося теплообменного оборудования.

- В обслуживаемых зданиях трубопроводы в местах прохода через стены, перекрытия, перегородки не проложены в футлярах (гильзах из труб). Предусмотреть проектным решением прокладку трубопроводов в гильзах (гильзы из оцинкованного металла не допускаются). С последующей чеканкой внутри гильз. Так же проектом предусмотреть восстановление перегородок подпольных каналов 1-го этажа.

- Для трубопроводов в чердачном помещении и подпольном канале 1-го этажа применить базальтовую изоляцию.

- Предусмотреть отдельную схему питания полотенцесушителей, независимую от системы отопления

- Также проектом необходимо предусмотреть:

- пусконаладочные системы,

- полное техническое освидетельствование после выполненных монтажных работ.

- общестроительные работы.

Главный инженер

ООО «СЕВЕРНЫЙ УПРАВДОМ»                                                                          А.А.Ревин