Приложение № 1

к договору №

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации и выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту системы теплоснабжения, водоснабжения на территории ООО «СЕВЕРНЫЙ УПРАВДОМ»

| № | Перечень основных данных и требований | Характеристика |
| --- | --- | --- |
|  | Заказчик | ООО «СЕВЕРНЫЙ УПРАВДОМ» |
|  | Проектная организация | По результатам проведения конкурса |
|  | Вид строительства | Капитальный ремонт |
|  | Краткая техническая характеристика объектов капитального ремонта | г. Норильск, район Кайеркан, ул. Первомайская, д. 13 -год ввода в эксплуатацию 1986г., -серия 84, -количество подъездов 2, -количество этажей 9, - объем здания 14 270 м³ |
|  | Сроки выполнения работ | Общий срок выполнения работ по настоящему Договору: начало работ 07.02.2022 года, окончание работ 15.11.2022 года. Сроки начала и окончания отдельных этапов работ на соответствующем объекте определяются графиком производства работ. |
|  | Источники финансирования. | Предоставление субсидий по управляющим организациям и товариществам собственников жилья на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по проведению капитального ремонта многоквартирных домов жилищного фонда муниципального образования город Норильск в рамках мероприятий ПОДПРОГРАММА 2 " Организация проведения ремонта многоквартирных домов" муниципальной программы " Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" |
|  | Основания для проектирования | Градостроительный кодекс РФ; Жилищный кодекс РФ; Закон Красноярского края от 27 июня 2013 года №4-1451 «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края»; постановление Администрации города Норильска Красноярского края № 303 от 19.06.2009г. |
|  | Стадийность разработки проектной документации | Проектную документацию выполнить в одну стадию: Рабочая документация (РД) |
|  | Исходные данные | Все недостающие исходные данные Подрядчик получает самостоятельно |
|  | Объем проектно-сметной документации: | - Разработка проектно-технических решений (рабочей документации) направленных на проведения работ по капитальному ремонту: - внутридомовых инженерных систем водоснабжения - внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - Подготовка сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома; - Прохождение государственной экспертизы достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома. - Подтверждение районного коэффициента и северных надбавок в соответствии с п.3.15 Методических указаний к СБЦ утвержденных приказом Минрегиона РФ от 29.12.2009 №620. |
|  | Разделы рабочей документации | Составление отчета и заключения о техническом состоянии по результатам обследования инженерных сетей с выводами и рекомендациями. Состав проектной документации: 1. Пояснительная записка. 2. Проект организации строительства. Технический отчет по результатам обследования. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений: а) подраздел "Система водоснабжения"; б) подраздел «Теплообменное оборудование»; в) подраздел «Умный дом» г) подраздел "Отопление"; е) подраздел «Общестроительные работы» Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 3. Раздел. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов. |
|  | Требование к составу рабочей документации, включая сметную документацию | 1. Рабочую документацию с рабочими чертежами капитального ремонта «ремонт систем теплоснабжения и водоснабжения» жилых домов выполнить согласно МДС 13-1.99 (М2004) в составе: 1.1 Общая пояснительная записка 1.2. Рабочие чертежи «система водоснабжения и теплоснабжения» -1шт. 1.3. Сметная документация Сметная документация на капитальный ремонт объекта: должна быть составлена по ФЕР-2001, включенных в федеральный реестр сметных нормативов, с учетом положений, методики определения сметной стоимости строительства (реконструкции, капитального ремонта) объектов капитального строительства на территории Российской Федерации от 04.08.2020г. № 421/пр. В составе сметной документации выполнить локальные, объектный и сводный сметный расчеты. - Локально сметный расчет выполнить в текущих ценах на момент передачи проекта в государственную экспертизу. Документация должна содержать один локальный сметный расчет на объект. - Сводный сметный расчет должен быть в текущих ценах, на момент передачи проекта в государственную экспертизу. - Пересчет в текущий уровень цен выполнить путем применения индекса к полной сметной стоимости, рекомендуемого Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края, на период разработки сметной документации и передачи ПСД на экспертизу. |
|  | Согласование проектной документации | Перечень обязательных согласований, которые организуются подрядной организацией: - Подрядчик согласовывает документацию со всеми согласующими инстанциями. При наличии замечаний Подрядчик устраняет их и дорабатывает документацию в пределах общего срока выполнения работ по договору; - до начала проектирования необходимо согласовать с Заказчиком «Основные положения для проектирования»: основные технические решения, применяемые материалы и оборудование; применяемые индексы пересчета сметной стоимости; разработанная проектная документация. |
|  | Требования к сборникам спецификаций материалов и оборудования | В составе документации отдельным томом выполнить сводные спецификации оборудования, изделий и материалов по системам, с указанием основных технических характеристик. В электронном виде (формат Excel) сводные спецификации оборудования изделий передаются Заказчику. |
|  | Необходимость проведения проверки достоверности определения сметной стоимости. | Проектная организация в отношении разработанной проектно-сметной документации получает положительное заключение о достоверности сметной стоимости капитального ремонта. Стоимость затрат на получение положительного заключения о достоверности сметной стоимости капитального ремонта предусмотреть при составлении сводного сметного расчета. |
|  | Перечень Законодательных актов, технических и технологических регламентов(норм и правил) государственных стандартов. | 1. Градостроительный кодекс РФ от 29.02.2004 г. № 190-ФЗ (в редакции 2014 г.). 2. Федеральный закон РФ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ (в ред.2016 г.)). 1. СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», 2. СП 48.13330.2011 «Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция 3. ФЗ-384 от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», 4. СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», 5. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», 6. ППБ-01-03 «Правила пожарной безопасности в РФ», 7. СП 64.13330.2011 «Деревянные конструкции» 8. СП54.13330.2011 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные» 9. СП48.13330.2012 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства» 10. СНиП12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. часть1.Общие требования.» 11. СНиП12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве часть2.Строительное производство». 12. СП68.13330.2012 «СНиП 3.01.04-87 Правила приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов» 13.ГОСТ 27751-2014» Надежность строительных конструкции. Основные положения». 14. ГОСТ 21.1101-2014 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации. Нормативная и рекомендательная проектно-сметная документация, используемая при капитальном ремонте зданий 1. МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий». 2. ВСН 61-89 «Реконструкция и капитальный ремонт жилых зданий. Нормы проектирования». 3. ВСН 58-88(р) «Положение об организации и проведения реконструкции, ремонта и технического обследования жилых домов, объектов коммунального хозяйства и социально-культурного назначения. 4. ВСН 41-85(Р) «Инструкция по разработке проектов организации и проектов производства работ». |
|  | Количество выдаваемой документации | Передать в полном объеме Заказчику откорректированную по результатам Красноярской краевой государственной экспертизы, достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, согласованную Заказчиком, скомплектованную документацию в 2-х экземплярах на бумажном носителе, а также в электронном виде, в том числе сметный расчет в «Excel» и программе «Гранд-смета» (электронная версия должна полностью соответствовать документации, предоставленной в печатном виде). Подрядчик несет полную ответственность за достоверность предоставленной документации. |
|  | Требования к материалам, используемым при выполнении работ | При производстве строительно-монтажных работ Подрядчик применяет собственные товарно-материальные ценности, сертифицированные, отвечающие требованиям нормативной и руководящей документации (СНиП, СанПиН, РД и т.д.), требованиям пожарной безопасности. Подрядчик до начала производства работ на используемые материалы и конструкции должен предоставить «Заказчику» сертификаты соответствия (качества), на изделия – паспорта. Вся предоставляемая документация должна соответствовать требованиям Заказчика, ГОСТ и СанПиН, техническим условиям и условиям применяемых в жилых зданиях. |
|  | Требования и рекомендации на выполнение и проведение строительно-монтажных работ | Все отключения трубопроводов, выполняются по программам отключений, разработанных Подрядчиком и согласованных с ответственным лицом Заказчика. В процессе выполнения строительно-монтажных работ своевременно предъявлять специалистам Заказчика скрытые работы, оформленные актом освидетельствования скрытых работ. Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предшествующих скрытых работ и приемки Заказчиком, в противном случае Заказчик вправе требовать от Подрядчика вскрыть любую часть работ, а затем восстановить их за счет средств Подрядчика. Отключение существующих инженерных систем или отдельных их участков могут производиться только после уведомления граждан за сутки, путем вывешивания информации на досках объявлений Подрядчиком и по предварительному согласованию с Заказчиком. Доступ (дату, время) в жилые и нежилые помещения, для производства работ, Подрядчик согласовывает самостоятельно с собственниками и нанимателями. В случае отказа от замены общедомовых инженерных коммуникаций в их помещениях, Подрядчик берет расписку с собственника или нанимателя помещения, с указанием даты, причины отказа, номера телефона. Производство работ должно происходить с регулярной уборкой и вывозом строительного мусора. |
|  | Порядок сдачи и приемки результатов услуг | Работы считаются принятыми после подписания акта о приёмке в эксплуатацию рабочей комиссией законченной ремонтом части (очереди) жилого (с подписанными актами на скрытые работы), актами формы КС-2, КС-3. В случаях, когда работа выполнена с низким качеством, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика обязательного устранения недостатков в установленный Заказчиком срок за счет средств Подрядчика. Заказчик вправе отказаться от приемки объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его дальнейшей эксплуатации и не могут быть устранены Подрядчиком. |
|  | Особые условия | В рабочем порядке |